A1	Durch Gebrauch des Wassers im Haushalt entsteht aus Trinkwasser Abwasser. Das Abwasser muss dann in einer Kläranlage gereinigt werden. Nenne Vorgänge, bei denen im Haushalt Abwasser entsteht.

Abwasser entsteht z.B. beim Duschen, Baden, Zähne

putzen, Waschen von Kleidung, Putzen, Waschen von

Autos, Geschirrspülen und bei der Gartenpflege.

A2	Die Grafik zeigt den Aufbau einer Kläranlage. In einer Tabelle sollen die wichtigsten Vorgänge beschrieben werden. Ergänze die Lücken.

| Mechanische Klärung | Biologische Klärung | Chemische Klärung |
| --- | --- | --- |
| Rechen und Siebe halten groben Schmutz zurück. Im Sandfang setzt sich der Sand ab. | Kleinstlebewesen bauen im Vorklärbecken unter Luftzufuhr organische Verbindungen ab. | Durch Zugabe von Fällungsmitteln bilden sich mit Schmutzstoffen unlösliche Flocken. |

A3	Erläutere den Begriff „biologische Reinigungsstufe“.

Mithilfe von Kleinstlebewesen, insbesondere

Bakterien, wird das Wasser gereinigt. Diese

Reinigung ist vergleichbar mit der Selbstreinigung

der natürlichen Gewässer.