IV Flächen

Bauanleitung für ein Geobrett

Materialbedarf:

–	1 Sperrholzbrett von 1 cm Dicke; Maße: 15 cm x 15 cm

–	1 Rundstab (4 mm Durchmesser, 55 cm lang)

–	1 Puk-Säge, 1 Stecknadel, Leim, Schleifpapier

–	Bohrmaschine mit Bohrständer und 4-mm-Holzbohrer

Bauplan

Arbeitsschritte:

–	Säge von dem Rundstab 25 Teile (Dübel) mit jeweils exakt 2 cm Länge ab.

–	Schleife die Dübel an den Enden ein wenig rund.

–	Schneide den Bauplan aus und lege ihn auf das Sperrholzbrett.

–	Übertrage mit der Stecknadel die Bohrlöcher auf das Sperrholzbrett.

–	Bohre nun an diesen Stellen 7 mm tief in das Sperrholzbrett.

–	Zum Schluss musst du nur noch die Dübel einleimen.